## Slide 1: Entwicklung eines Frameworks und eigener Hardware für BCIs
Alexander Reimer │ Matteo Friedrich │ Mattes Brinkmann

## Slide 2: Übersicht
Einleitung
EEG
Software

## Slide 3: Einleitung

## Slide 4: Motivation
Entwicklung von Brain-Computer Interfaces (BCIs) erleichtern und verbessern
Projekt von letztem Jahr weiterführen
Proof-of-Concept → nutzbares Werkzeug
Komplexere Ereignisse erkennbar machen
Eigenes EEG → Kosten senken
Einleitung

## Slide 5: Ziele
Für verschiedene Anwendungen nutzbar
Nutzerfreundlich
Abstraktion von Designentscheidungen
Open Source
Dokumentation der Software
EEG günstig & aus leicht erhältlichen Teilen
Einleitung

## Slide 6: EEG

## Slide 7
Neuronenaktivität im Gehirn ist stark synchronisiert → Spannungen summieren sich, dringen durch Schädel
Mit Elektroden und Verstärkern sind diese Spannungen an der Kopfhaut messbar (EEG)
Aufbau des eigenen EEG:
  Spannungsaufnahme durch Elektrode
  Vorverstärkung mit AD620 – Instrumentenverstärker
  aktive Filterung mit Mehrfachgegenkopplung
  Notchfilter (für 50Hz)
  ggf. weitere Filter
  Endverstärker (Nicht-invertierender Verstärker)
EEG
Enzephalographie:
ἐγκέφαλος „Gehirn“
γράφειν „schreiben“
Für Herr Dr. Schnieders

## Slide 8: Signalfilterung
Filterung mithilfe von frequenzabhängigen Bauteilen, wie Kondensatoren und Operationsverstärkern (LM358).
Durch Mehrfachgegenkopplung und Verwendung eines OPVs wird eine höhere Trennschärfe bzw. größere Flankensteilheit erreicht.
Mit der verwendeten Schaltung wird eine Steilheit von 40dB/Dek. Erreicht.
EEG

## Slide 9: Signalfilterung
Weitere/neue Filterschaltungen → zweiter Notchfilter am Ausgang
Blechgehäuse zur Rauschunterdrückung
EEG

## Slide 10: Signalfilterung – Pläne
Ausschließlich Batteriebetrieb, statt der Verwendung eines Netzteils
Verwendung eines anderen Instrumentenverstärkers (als den AD620)
EEG

## Slide 11: Pläne
Vergleich mit der Technik aus der Universität → Beratung und Gespräch mit Experten
Mehrere Analog-/Digitalwandler (ADC) verwenden, um über mehr Elektroden messen zu können
Referenzspannung des ADCs verringern, um die Messintervalle zu verkleinern und damit eine höhere Genauigkeit zu erreichen.
EEG
Notes: Spezifische Recherche zur Technik und alternativen

## Slide 12: Software

## Slide 13: Künstliche Intelligenz
Künstliches neuronales Netzwerk
Machine Learning durch Trainingsdaten
Netzwerkstruktur durch Trial-and-Error
Software

## Slide 14: KI – Pläne
Robustere automatische Netzwerkstruktur und -parameter
  → Mehr Anwendungsbeispiele
  → Hyperparameteroptimierung
Pruning
Riemannsche Mannigfaltigkeit (pyRiemann, PosDefManifold.jl)
Software

## Slide 15: Interface
Software
using BCIInterface
board = MCP3208("MCP3208_Config-1", 8)
experiment = Experiment(
board, "direction-detection“
)
# make subject think of left, then
gather_data!(experiment, 5, tags=[:left])
# make subject think of no direction, then
gather_data!(experiment, 5, tags=[:none])
# make subject think of right, then
gather_data!(experiment, 5, tags=[:right])
outmap = Dict(:left => [1.0, 0.0, 0.0],
:none => [0.0, 1.0, 0.0],
:right => [0.0, 0.0, 1.0])
traindata = ModelData(experiment.data, outmap)
model = create_model(modeldata)
train!(model, modeldata)

## Slide 16: Interface – Pläne
Software
Andere Personen testen lassen
GUI

## Slide 17: Datenverarbeitung
Anderes Dateiprotokoll: CSV → Parquet
Filterung & FFT implementieren (momentan indirekt über OpenBCI GUI)
Software
Notes: https://geekflare.com/de/parquet-csv-data-storage/, Parquet ist (Speicher)effizienter, schneller?, Binärformat -> genauer, unterstützt komplexere Datentypen
„… von OpenBCI GUI“ → für Ähnlichkeit zu Originaldaten von Sentdex

## Slide 18: Pläne
Optimale Elektrodenposition & -anzahl bestimmen
  Feature Importance, Hyperparameter-Optimierung
Software

## Slide 19
Danke fürs Zuhören!

## Slide 21: ToDo
Diskussion: Riemann (https://marco-congedo.github.io/PosDefManifold.jl/latest/introToRiemannianGeometry/, https://github.com/pyRiemann/pyRiemann)
EEG:
verringern